|  | Комитет по образованию |
| --- | --- |
|  | Санкт-Петербургское государственное казенное профессиональное образовательное учреждение |
|  | «ОБУХОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 4» |

УТВЕРЖДЕНО

Председатель методической комиссии

______________Попов А.Э.

Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

МДК 03.01	 Организация технического обслуживания электрооборудования промышленных организаций

Раздел 1:	Организация ТО электрооборудования промышленных организаций

Тема 1:	Организация работы службы ТО

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 (урок 5)

«ЗАПОЛНЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА ДЕЖУРНОГО ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (ОПЕРАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ).

РАБОТА С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТОЙ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК»

Задание Заполнить оперативный журнал дежурного электромонтера (оперативная документация). Работать с технологической картой по ремонту электроустановок.

Цель:

1.1. Научить заполнять оперативный журнал дежурного электромонтера (оперативную документацию);

1.2. Изучить работу с технологической картой по ремонту электроустановок.

1.3. Дополнительно (устно)

Общие сведения

1. Для повседневной работы обслуживающий персонал пользуется оперативной документацией (оперативные схемы, оперативный журнал, бланки нарядов и другие предусмотренные ПЭЭП документы). Комплекты оперативных схем и чертежей должны находиться у ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте.

Дежурный персонал должен вести оперативную документацию, которую периодически (в установленные на предприятии сроки, но не реже одного раза в месяц) должен просматривать вышестоящий электротехнический или административно-технический персонал и принимать меры к устранению вскрытых недостатков.

На рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных устройствах или помещениях, отведенных для персонала, обслуживающего электроустановки) должна вестись следующая документация:

- Оперативная схема или схема-макет.

- Оперативный журнал.

Именно по этим двум документам можно судить о состоянии электрохозяйства в любое время суток, можно установить истинные причины и обстоятельства происшедших в электрохозяйстве (или энергоустановке) аварии или несчастного случая. На оперативную схему наносятся все изменения в схеме электроснабжения и указываются места нахождения переносных заземлений с указанием их номеров. Оперативная схема может быть мнемонической, а может быть выполнена на бумаге. Мнемоническая схема, естественно, все время изменяется, отражая фактическое положение. Передаваемая по смене оперативная схема (на бумаге) хранится наравне с другой оперативной документацией. В оперативный журнал вносятся в хронологическом порядке:

- Указания об оперативных переключениях, выводе в ремонт и включении оборудования после ремонта.

- Время и содержание распоряжений (с указанием фамилии отдавшего распоряжение и квалификационной группы).

- Записи о допуске бригад к работе в электроустановках, о выдаче ключей от электроустановок, об изменениях режимов работы электрооборудования, защиты и автоматики.

- Записи, связанные с ликвидацией аварий, а также отметки о замечаниях во время смены, неполадках и неисправностях оборудования, приборов защиты, автоматики и блокировочных устройств и т.д.

- Бланки нарядов-допусков на производство работ в электроустановках.

- Бланки переключений.

- Журнал или карточка дефектов и неполадок на электрооборудовании.

- Ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков.

- Перечень работ, выполняемых самостоятельно, по оперативному обслуживанию на закрепленном участке.

- Журнал учета производственного инструктажа.

- Журнал учета противоаварийных и противопожарных тренировок.

- Списки лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования, право выполнения оперативных переключений и переговоров.

- Список лиц, имеющих право отдавать оперативные распоряжения.

- Список ответственных дежурных энергоснабжающей организации.

- Список лиц, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды, допуск.

Примечание: Списки по пп. 10-13 являются выписками из распорядительных документов руководителя предприятия.

- Журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики и карты установок релейной защиты и автоматики.

- Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям.

- Журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.

- Кабельный журнал.

В зависимости от местных условий объем оперативной документации может быть дополнен по решению главного инженера или ответственного за электрохозяйство предприятия.

Вся оперативная документация в процессе эксплуатации может претерпевать различные изменения. Поэтому она должна так же, как и постоянная техническая документация периодически просматриваться и переутверждаться. Периодичность переутверждения схем, постоянно действующих по электрохозяйству, распоряжений, списков и тому подобных документов установлена такой же, как и для инструкций, т.е. не реже одного раза в 3 года. При наличии каких-либо изменений схемы, распоряжения, списки и инструкции подлежат внеплановому пересмотру и переутверждению.

С целью контроля правильного ведения оперативной документации ее необходимо периодически, в установленные на предприятии сроки (но не реже одного раза в месяц), пересматривать лицу, ответственному за электрохозяйство данного участка, цеха, предприятия. Оперативная документация, диаграммы регистрирующих контрольно-измерительных приборов, ведомости показаний расчетных электросчетчиков, выходные документы, оформляемые оперативно-информационным комплексом АСУ, относятся к документации строгого учета и подлежат хранению в установленном порядке.

2. Правила ТЕХНИКИ безопасности, при проведении практической работы

Перед работой внимательно изучить инструкцию по пожарной безопасности при проведении работ в кабинетах учебного заведения и по охране труда для электромонтера при выполнении электромонтажных работ.

3.Объект и средства испытаний

Мастерская электромонтеров, кабинеты ПТУ

Материалы, инструменты и принадлежности:

- слесарный инструмент,

- монтажный инструмент.

- тестер-мультиметр.

Указания по выполнению работы

1.Ознакомиться с порядком выполнения лабораторной работы, краткими теоретическими сведениями по данной теме. Подготовить в рабочей тетради протокол испытаний (силовой кабель).

Контрольные вопросы

- Назначение оперативного журнала.

- Наряд-допуска – на сколько дней заполняется?

- Какие работы выполняются в порядке текущей эксплуатации электрооборудования?

Таблица отчета о выполнении работы (пример-электродвигателя, замена ламп, осветительной аппаратуры)

| Навыки использования инструмента | Соблюдение безопасных условий работ (при сборке и разборке эл.установки) | Сборка электроцепи | Проверка правильности работы электрической схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Снятие показаний | Оформление работы | Работа с контрольными вопросами | Разборка электросхемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 |

Литература:

- Лабораторно-практические работы по электротехнике : учеб. пособие для студ. учреждений сред. профобразования / В. М. Прошин. — 8-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2014. — 208 с.

- Электротехника : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / JI. И.Фуфаева. — 2-е изд., испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 384 с.

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. — СПб.: Издательство ДЕАН, 2011. — 208 с.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

«ЗАПОЛНЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА ДЕЖУРНОГО ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (ОПЕРАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ).

РАБОТА С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТОЙ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК»

ФИО: Свиридов Г. Р

Цель:

1.1. Научить заполнять оперативный журнал дежурного электромонтера (оперативную документацию);

1.2. Изучить работу с технологической картой по ремонту электроустановок.

1.3. Дополнительно (устно)

Таблица отчета о выполнении работы (пример-электродвигателя, замена ламп, осветительной аппаратуры)

| Навыки использования инструмента | Соблюдение безопасных условий работ (при сборке и разборке эл.установки) | Сборка электроцепи | Проверка правильности работы электрической схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Снятие показаний | Оформление работы | Работа с контрольными вопросами | Разборка электросхемы |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 |

Подпись обучающегося________________

(ФИО, Подпись)

Оценка____________________

Преподаватель________________