# Text boxes

Схема горения капли жидкого топлива

Полнота сгорания определяется:

1) С помощью газоанализаторов — по показаниям состава уходящих топочных газов оценивается полнота сгорания и избыток воздуха.

2)Визуально — по цвету пламени и дыма.

При полном сгорании — цвет пламени прозрачно соломенный, дым летом бесцветный, зимой — светло-серый.

При неполном сгорании цвет пламени оранжево-красный, с черными язычками, дым — темно-серый, непрозрачный.

Полное горение топлива:

С+О2=СО2+Q для сжигания 1 кг углерода С требуется 1,866 м3 кислорода О2 в результате образуется 1,866 м3двуокиси углерода СО2 и 34 МДж теплоты

S+O2=SO2+Q для сжигания 1 кг серы S требуется 0,7 м3 кислорода О2 в результате образуется
0,7 сернистого газа SO2 и 10,5 МДж

теплоты

2Н2+O2=2Н2O+Q для сжигания 1 кг водорода требуется 5,6 м3 кислорода О2 в

результате образуется 11,2 м3 водяного пара Н2O и 121,5 МДж теплоты

Неполное сгорание топлива

Образуются вредные для человека и окружающей среды оксиды азота (NO,NO2), серы (SO2), углерода СО (угарный газ), сажа (С), которая осаждается на трубах, снижает теплопередачу, ведет к уменьшению КПД котла, перерасходу топлива.

Условия для полного горения топлива

- Достаточное количество воздуха;

- Хорошее перемешивание воздуха с топливом;

- Высокая температура в топке (не менее 7000С на выходе);

- Достаточное время пребывания топлива и окислителя в топке;

- Постоянный отвод продуктов сгорания из топки.

Процесс горения топлива

- Жидкость

- Пары топлива

- Зона горения

- Область диффузии окислителя и продуктов сгорания