УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЖИГАНИЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА: Газомазутная горелка

# Text boxes

ГМГ работающая на двух видах топлива — природном газе и мазуте.

Газ подается к горелке через патрубок и вытекает из кольцевой камеры в топку котла.

Первичный воздух через патрубок проходит по центральной трубе, закру-чивается в лопаточном регистре и смешивается с топливом.

Основной поток воздуха (вторичный воздух) через патрубок и периферийный воздушный канал подается
в лопаточный регистр и поступает в топку.

В центре газомазутной горелки установлена паро-механическая форсунка.

- заглушка

- мазутная форсунка кожух

- газовоздушная часть

- лопаточный завихритель вторичного воздуха

- лопаточный завихритель первичного воздуха

- монтажная плита

- место установки запальника