УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЖИГАНИЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА: Механические форсунки

# Text boxes

центробежная	                  прямоструйная                    с вращающейся чашей

6. Колодка

7. Рукоятка

8. Скоба

9. Стопорный винт

10. Пробка

- Корпус

- Штанга

- Головка

- Накидная гайка

- Завихритель-распылитель

Распыливание топлива осуществляется механическим путем под действием высокого давления и закручивания потока перед выходом из сопла. Проходя через распре-делительный диск, поток топлива делится на тонкие струйки, закручивается в каналах завихряющего диска и вытекает в виде полого конуса в топочную камеру, где взаимодействуя с газовой средой, распыляется на мелкие капли.

Достоинства:

- отсутствие расхода пара или воздуха на распыление мазута;

- компактны;

- экономичны

- сравнительно бесшумны в работе

Недостатки:

- часто засоряются (требуют тщательной фильтрации мазута);

- имеют малый диапазон регулирования;

- требуются высоконапорные насосы