УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЖИГАНИЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА: Форсунки с распыляющей средой

# Text boxes

Для распыления мазута форсунками высокого давления применяют пар или компрессорный воздух, а форсунками низкого давления — вентиляторный воздух. Из входного штуцера мазут попадает в кольцевой канал ствола между внутренней и наружной трубками. Пар подается во внутреннюю трубу и выходит через расширяющее сопло с высокой скоростью. Мазут попадает в поток пара через кольцевую щель, на выходе которой распыляется.

- колодка

- ствол

- сопло

- диффузор

- насадок

Достоинства:

- высокое качество распыления;

- широкий диапазон регулирования производительности;

Недостатки:

- значительное потребление энергии;

- на распыление расходуется до 5% выработки пара котлом

- увеличивается содержание водяных паров в продуктах горения

- - высокий уровень шума

ПАРОВАЯ ФОРСУНКА ТИПА ФП

с распыляющей средой низкого давления

с распыляющей средой высокого давления