УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЖИГАНИЯ ЖИДКОГО ТОПЛИВА: Ротационная механическая форсунка

# Text boxes

В ротационных форсунках распыливание топлива происходит
за счет действия центробежных сил, создаваемых вращающимися деталями. Мазут самотеком по полому валу поступает во вращающийся стакан, откуда он выходит в топку. Давление мазута 0,15-1 МПа, чаша вращается со скоростью 1500-4500 об/мин.

Достоинства:

- плавно регулируется в широком диапазоне (15-100%),

- не требуются мощные нефтенасосы,

- не требуют тщательной фильтрации мазута,

- обеспечивают хорошее распыление.

Недостатки:

- сложная конструкция,

- повышенный уровень шума,

- пониженная надежность.

- Клиномерная передача

- Электродвигатель

- Внешний кожух

- Внутренний кожух

- Распыливающая чаша

- Полый вал

- Крыльчатка вентилятора

- Поворотная заслонка