# Text boxes

#### Горение газов — это химический процесс соединения горючих компонентов топлива  (водорода и углерода) с окислителем, при этом происходит выделение тепла и света.

Для полного сгорания топлива необходимы условия:

- Непрерывный подвод топлива и воздуха в достаточном для горения количестве (на 1 м3 СН4 необходимо 9,6 м3 воздуха);

- Хорошее перемешивание топлива с воздухом;

- Высокая температура в топке;

- Достаточное для горения время пребывания топливовоздушной смеси в топке.

СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О + 8500 ккал

Неполное сгорание топлива

При недостатке воздуха  или плохом перемешивании с окислителем будет реагировать только часть топлива:

СН4 + О2 = СО + Н2 + Н2О;

СН4 + 0,5О2 = С + Н2 + Н2О;

Таким образом, в продуктах сгорания появится:

- окись углерода (угарный газ СО) — при попадании в помещение вызывает отравление обслуживающего персонала;

- углерод (сажа С) — осаждаясь в газоходах и топках, ухудшает тягу, а на поверхностях нагрева — теплообмен;

- водород (Н2) — может скапливаться в топках и газоходах (дымоходах), образуя взрывоопасную смесь.

а – диффузорный;    б – смешанный;    в – кинетический

Методы сжигания газа

Диффузионный метод — газ и воздух на горение подаются раздельно и перемешиваются в зоне горения, т.е. весь воздух является вторичным. Пламя длинное, требуется большое топочное пространство.

Диффузионно-кинетический метод — часть воздуха подается вовнутрь горелки, где смешивается с газом (первичный воздух), а часть воздуха подается в зону горения (вторичный). Пламя короче, чем при диффузионном методе.

Кинетический метод — весь воздух перемешивается с газом внутри горелки, т.е. весь воздух является первичным. Пламя короткое, требуется небольшое топочное пространство.

а

б

в

- Утренний корпус, горения нет из-за отсутствия воздуха

- Зона первичного горения

- Зона основного горения

- Горение отсутствует т.к. газовоздушная смесь не успела

- Продукты сгорания