# Text boxes

- Электронный прибор зажигания

- Электрод зажигания

- Пламенная туба

- Подборная шайба

- Ионизационный электрод

- Присоединительный канал

- Многофункциональный газовый мультиблок

- Реле давления газа

- Шаровой кран

- Колесо вентилятора

- Винт регулировки воздушной заслонки

- Указатель положения воздушной заслонки

- Электродвигатель

- Реле давления воздуха

- Менеджер горения

- Регулировочный винт подпорной шайбы

Блочные автоматизированные горелки со встроенным вентилятором

Автоматическая горелка, скомпонованная с вентилятором в единый блок. Горелка укомплектована системой автоматического регулирования.

Расход воздуха регулируется воздушной заслонкой, находящейся внутри корпуса горелки, а газа — газовой заслонкой (ПРЗ), расположенной вне корпуса горелки. Управление заслонками может происходить от одного электродвигателя. Подпорная шайба 8 способствует перемешиванию газа с воздухом в конической части пламенной трубы.

Блок управления 2 управляет и контролирует работу горелки, получая команды от термостата (регулятора температуры), электрода контроля пламени 10 и датчиков давления газа и воздуха.

Розжиг горелки производится автоматически прибором зажигания с помощью электрода зажигания.

Горелки характеризуются широким диапазоном теплопроизводительности — 10…20000 кВт и предназначены для работы на природном и сжиженном газе, легких жидких топливах и мазуте.