# Text boxes

1

2

3

4

Горелками диффузионного типа являются горизонтальные (подовые)
и вертикальные щелевые горелки, работающие на газе низкого и среднего давления.

Простые по конструкции: труба с насверленными в один или два ряда
отверстиями диаметром от 0,5 до 3 мм. Газ поступает в зону горения из
трубы через отверстия, а воздух за счет диффузии
и энергии струи газа.

Достоинства горелки:

- Простота конструкции

- Устойчивость работы

(невозможен проскок
пламени)

- Бесшумность работы

Недостатки горелки:

- Малая мощность

- Неэкономична

- Высокий α = 1,2-1,3.
Горелка требует тщательного изготовления
и контроля диаметров отверстий
для обеспечения полноты сгорания.

- Большая высота факела  ˃ 1 метра

- Газовый коллектор

- Кирпич «на ребро»

- Колосниковая решетка

- Огневая щель

Диффузионные горелки