# Text boxes

Достоинства горелки:

- Горелки обеспечивают полноту сгорания при α =1,05 для газа и α =1,15 для мазута.

- Возможность использовать жидкое топливо в качестве резерва. При работе на газе форсунку вынимают и на отверстие устанавливают заглушку.

- Устойчивое горение в широком диапазоне нагрузок. Даже на малых нагрузках горят устойчиво.

Недостатки горелки:

- Расход электроэнергии на работу вентилятора.

- Необходимость своевременного и надежного отключения газа при остановке дутьевого вентилятора (необходима защита).

Комбинированная горелка ГМГм (модернизированная) предназначена для сжигания жидкого и газообразного топлива. В горелке несколько изменены паромеханическая форсунка, завихрители первичного и вторичного воздуха. Газ выходит через отверстия, расположенные в один ряд по направлению движения воздуха и в два ряда в перпендикулярном направлении, что дает хорошее перемешивание газа с воздухом. Горелки ГМГм обеспечивают полное сгорание газа при α =1,05.

- Монтажная плита

- Завихритель первичного типа

- Завихритель вторичного типа

- Газовыходные отверстие

4

3

2

1

Газомазутные горелки (ГМГ)