# Text boxes

В горелки с принудительной подачей воздуха воздух поступает от вентилятора. Подача воздуха под давлением позволяет обеспечить большую тепловую мощность при сравнительно небольших размерах горелки. Для лучшего перемешивания газ выходит через многочисленные отверстия мелкими струями, направленными под углом к потоку воздуха.

Во многих конструкциях горелок этого типа воздуху придают вращательное движение. Для этого применяют направляющие лопаточные аппараты с постоянным и регулируемым углом установки лопаток, придают горелке улиткообразную форму или вводят воздух тангенциально в горелку цилиндрической формы.

Достоинства горелки:

- Большая тепловая мощность

- Широкий диапазон рабочего регулирования

- Возможность регулирования коэффициента избытка воздуха

- Возможность предварительного подогрева воздуха

Недостатки горелки:

- Сложность конструкции

- Возможен отрыв и проскок пламени, в связи с чем возникает необходимость применения стабилизаторов горения (керамический туннель, пилотный факел)

- Затраты электроэнергии на привод вентилятора

- Необходимость своевременно и надежно отключать подачу газа при остановке вентилятора.

5. Устье горелки

6. Конический туннель

Горелки с принудительной подачей воздуха

- Штуцеры для измерения газа и воздуха

- Распределительная камера

- Газовые трубки

5

6

1

2

3

- Смотровое окно

- Газовый коллектор

- Корпус горелки

- Лопаточный завихритель

4

6

1

2

3

4

5

6

1

4. Огнеупорная футеровка

5. Смесительная камера

6. Головка с направляющими ребрами для закручивания воздуха