# Text boxes

В инжекционных горелках за счет кинетической энергии струи газа, выходящего из сопла инжектируется (подсасывается) необходимое количество воздуха (из помещения котельной). Струя газа создает в зоне сопла разряжение, куда через зазор между воздушной шайбой и корпусом горелки подсасывается воздух. Внутри горелки газ и воздух перемешиваются, и газовоздушная смесь поступает в зону горения, а остальной воздух (вторичный) поступает в зону горения за счет диффузии.

Достоинства горелки:

- Простота конструкции

- Устойчивая работа горелки при изменении нагрузки

- Надежность работы и простота обслуживания

- Отсутствие вентилятора, электродвигателя для его привода, воздухопроводов к горелкам

- Возможность саморегулирования, т.е. поддержания постоянного соотношения газ-воздух

Недостатки горелки:

- Громоздкость конструкции (большие размеры при небольшой мощности)

- Высокий уровень шума

- Склонность к отрыву и проскоку пламени

- Небольшой диапазон рабочего регулирования.

- Сопло

- Конфузор

- Горловина

4. Диффузор

5. Огневой насадок

6. Регулятор первичного

1

2

1

3

4

1

- Пластинчатый стабилизатор горения

- Смеситель

- Регулятор подачи воздуха

- Газовое сопло

- Гляделка

Инжекционные горелки