|  | Комитет по образованию |
| --- | --- |
|  | Санкт-Петербургское государственное казенное профессиональное образовательное учреждение |
|  | «ОБУХОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 4» |

УТВЕРЖДЕНО

Председатель методической комиссии

______________Попов А.Э.

Профессия «Маляр строительный»

МДК 03.01	Технология малярных работ

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Разработал		Романова Наталья Степановна

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дополните определение, вписав вместо многоточия пропущенное слово или словосочетание | Соколом | 1.3.1 | 1 | Г.Г.Черноус «Штукатурные работы» 2015 г. |
|  | Инструмент, состоящий из деревянного щитка и ручки называют … |  |  |  |  |
| 2 | Дополните определение, вписав вместо многоточия пропущенное слово или словосочетание | Высокока- чественной | 1.3.11 | 1 | И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Затирку вкруговую дополняют затиркой вразгонку при …отделке. |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Установите соответствие между видами штукатурок по качеству и технологическими операциями оштукатуривания, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1 – Б,Г, Д, Е 2 – А, Б, В, Г, Д, Е, Ж 3 – А, Б, В, Г,Д, Е, Ж, З | 1.3.6 | 4 | Г.Г.Черноус «Штукатурные работы» И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Виды штукатурок по качеству | Технологические операции оштукатуривания |  |  |  |  |
|  | 1 | Простая | А | Затирка |  |  |  |  |
|  | 2 | Улучшенная | Б | Разравнивание нанесенного грунта |  |  |  |  |
|  | 3 | Высококачественная | В | Подготовка поверхности под оштукатуривание |  |  |  |  |
|  |  |  | Г | Нанесение обрызга |  |  |  |  |
|  |  |  | Д | Нанесение грунта |  |  |  |  |
|  |  |  | Е | Провешивание поверхности |  |  |  |  |
|  |  |  | Ж | Разделка углов |  |  |  |  |
|  |  |  | З | Установка марок и маяков |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Установите последовательность технологического процесса Механизированного оштукатуривания | 1 – Б 2 – А 3 – Г 4 – В 5 - Д | 1.3.12 | 4 | Г. Г. Черноус «Штукатурные работы» 2015 г. |
|  | А | Приготовление и подача раствора к рабочему месту |  |  |  |  |
|  | Б | Очистка и подготовка поверхности |  |  |  |  |
|  | В | Разравнивание раствора |  |  |  |  |
|  | Г | Нанесение раствора на поверхность |  |  |  |  |
|  | Д | Затирка накрывочного слоя |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 3 | 1.3.12 | 1 | Г. Г. Черноус «Штукатурные работы», И. В. Петрова «Технология отделочных работ 2015 г. |
|  | Назовите механизмы и оборудование для нанесения штукатурного раствора. |  |  |  |  |
|  | 1 | Растворосмеситель СО-46Б |  |  |  |  |
|  | 2 | Краскораспылитель |  |  |  |  |
|  | 3 | Вибросито |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 4 | 1.3.1 | 1 | Г. Г. Черноус «Штукатурные работы» 2015 г. |
|  | На каком расстоянии от стены устанавливают ящик с раствором при работе с совком? |  |  |  |  |
|  | 1 | 40-50 см |  |  |  |  |
|  | 2 | 50-60 см |  |  |  |  |
|  | 3 | 60-80 см |  |  |  |  |
|  | 4 | 80-90 см |  |  |  |  |
| 7 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.3.1 | 1 | И. В. Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Укажите максимальную толщину простой штукатурки. |  |  |  |  |
|  | 1 | 12 мм |  |  |  |  |
|  | 2 | 15 мм |  |  |  |  |
|  | 3 | 20 мм |  |  |  |  |
|  | 4 | 25 мм |  |  |  |  |
| 8 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 1.3.1 | 1 | Г. Г. Черноус «Штукатурные работы» 2015 г. |
|  | Под какой инструмент выполняется улучшенная штукатурка? |  |  |  |  |
|  | 1 | Сокол |  |  |  |  |
|  | 2 | Правило |  |  |  |  |
|  | 3 | Маякам |  |  |  |  |
|  | 4 | Мастерок |  |  |  |  |
| 9 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 2, 3 | 1.3.2 | 3 | Г. Г. Черноус «Штукатурные работы» 2015 г. |
|  | Перечислите инструмент, применяемый при выполнении насечек. |  |  |  |  |
|  | 1 | Зубило |  |  |  |  |
|  | 2 | Молоток |  |  |  |  |
|  | 3 | Топор |  |  |  |  |
|  | 4 | Правило |  |  |  |  |
|  | 5 | Уровень |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.3.2 | 1 | Г. Г. Черноус «Штукатурные работы», И. В. Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Укажите глубину насечки для оштукатуривания кирпичных поверхностей. |  |  |  |  |
|  | 1 | 4-6 мм |  |  |  |  |
|  | 2 | 6-8 мм |  |  |  |  |
|  | 3 | 8-10 мм |  |  |  |  |
|  | 4 | 10-15 мм |  |  |  |  |
| 11 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.3.3 | 1 | «Практикум по строительному делу» А. К. Миловзоров 2015 г. |
|  | Какой материал применяется для армирования металлических поверхностей? |  |  |  |  |
|  | 1 | Металлическая сетка |  |  |  |  |
|  | 2 | Лен |  |  |  |  |
|  | 3 | Дрань |  |  |  |  |
| 12 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 3 | 1.3.3 | 1 | Г. Г. Черноус «Штукатурные работы» 2015 г. |
|  | Какой инструмент применяется при армировании металлических поверхностей? |  |  |  |  |
|  | 1 | Уровень |  |  |  |  |
|  | 2 | Штукатурная лопатка |  |  |  |  |
|  | 3 | Ножницы по металлу |  |  |  |  |
| 13 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2,3 | 1.3.4 | 1 | И. В. Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Какую дрань применяют при подготовке деревянных поверхностей к оштукатуриванию? |  |  |  |  |
|  | 1 | Щитовая |  |  |  |  |
|  | 2 | Штучная |  |  |  |  |
|  | 3 | Ленточная |  |  |  |  |
|  | 4 | Войлочная |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 2, 3 | 1.3.4 | 1 | Г. Г. Черноус «Штукатурные работы» 2015 г. |
|  | Формулировка задания Перечислите инструмент, применяемый при установке драни. |  |  |  |  |
|  | 1 | Рулетка |  |  |  |  |
|  | 2 | Рубанок |  |  |  |  |
|  | 3 | Молоток |  |  |  |  |
|  | 4 | Сокол |  |  |  |  |
|  | 5 | Кельма |  |  |  |  |
| 15 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 3 | 1.3.5 | 1 | И. В. Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Перечислите виды растворов, применяемых в штукатурных работах |  |  |  |  |
|  | 1 | Глиняные растворы |  |  |  |  |
|  | 2 | Меловой |  |  |  |  |
|  | 3 | Цементно-известковый |  |  |  |  |
|  | 4 | Песчаный |  |  |  |  |
| 16 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 2, 3 | 1.3.15 | 1 | Г. Г. Черноус «Штукатурные работы» 2015 г. |
|  | Перечислите способы набрасывания накрывки декоративной штукатурки. |  |  |  |  |
|  | 1 | Через сетку |  |  |  |  |
|  | 2 | Веником из мелких прутьев с бруском |  |  |  |  |
|  | 3 | Щетки с бруском |  |  |  |  |
|  | 4 | Валиком |  |  |  |  |
|  | 5 | Штукатурной лопаткой |  |  |  |  |