|  | Комитет по образованию |
| --- | --- |
|  | Санкт-Петербургское государственное казенное профессиональное образовательное учреждение |
|  | «ОБУХОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 4» |

УТВЕРЖДЕНО

Председатель методической комиссии

______________Попов А.Э.

Профессия «Маляр строительный»

МДК 03.01	Технология малярных работ

Раздел 1  Технология малярных работ

Тема 4  Общие сведения о малярных работах

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Разработал	Романова Наталья Степановна

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дополните определение, вписав вместо многоточия пропущенное слово или словосочетание | Кислотностью | 1.4.1 | 1 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Свойство пигментов, лаков, красок противостоять действию кислот, называется … |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1,2,3 | 1.4.1 | 2 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Какими свойствами обладают лакокрасочные покрытия? |  |  |  |  |
|  | 1 | Вязкостью |  |  |  |  |
|  | 2 | Разливом или растеканием |  |  |  |  |
|  | 3 | Степенью измельчения |  |  |  |  |
|  | 4 | Электропроводимостью |  |  |  |  |
|  | 5 | Прочностью сцепления |  |  |  |  |
| 3 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 2,3 | 1.4.1 | 1 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Какие бывают лакокрасочные покрытия? |  |  |  |  |
|  | 1 | Природные краски |  |  |  |  |
|  | 2 | Искусственные краски |  |  |  |  |
|  | 3 | Синтетические краски и лаки |  |  |  |  |
|  | 4 | Бензиновые |  |  |  |  |
| 4 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2, 3 | 1.4.1 | 1 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Для чего применяют лакокрасочные покрытия? |  |  |  |  |
|  | 1 | Для защиты древесины и штукатурных поверхностей от промерзания |  |  |  |  |
|  | 2 | Для защиты древесины и штукатурных поверхностей от разрушения |  |  |  |  |
|  | 3 | Для защиты металлических изделий от коррозии |  |  |  |  |
| 5 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 3 | 1.4.1 | 2 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Какие выполняют работы по нанесению лакокрасочных материалов? |  |  |  |  |
|  | 1 | Штукатурные работы |  |  |  |  |
|  | 2 | Каменные работы |  |  |  |  |
|  | 3 | Малярные работы |  |  |  |  |
|  | 4 | Облицовочные работы |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 3 | 1.4.2 | 1 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Какой раствор пленкообразующих веществ в органических растворителях или воде, образующий после высыхания твердую прозрачную однородную пленку? |  |  |  |  |
|  | 1 | Масляные краски |  |  |  |  |
|  | 2 | Алкидные краски |  |  |  |  |
|  | 3 | Лак |  |  |  |  |
|  | 4 | Эмульсии |  |  |  |  |
| 7 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 1.4.2 | 2 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Чем являются каолин, тальк, легкий шпат, ангидрид, мармаллит, асбест? |  |  |  |  |
|  | 1 | Связующим |  |  |  |  |
|  | 2 | Разбавителями |  |  |  |  |
|  | 3 | Окрасочными |  |  |  |  |
|  | 4 | Наполнителями |  |  |  |  |
| 8 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 3 | 1.4.2 | 1 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Какие группы применяются при окраске пленкообразующих веществ? |  |  |  |  |
|  | 1 | Непревращаемые (канифоль, битумы) |  |  |  |  |
|  | 2 | Исчезающие |  |  |  |  |
|  | 3 | Превращаемые (каучук, фенолформальдегидные смолы) |  |  |  |  |
| 9 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.4.2 | 1 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Способность лакокрасочных покрытий к прилипанию или прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью называется? |  |  |  |  |
|  | 1 | Адгезия |  |  |  |  |
|  | 2 | Прочность при изгибе |  |  |  |  |
|  | 3 | Водостойкость |  |  |  |  |
|  | 4 | Светостойкость |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.4.2 | 1 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | При какой окраске минимум операций, необходимых для того, чтобы обеспечить достаточно прочное и однотонное красочное покрытие поверхности, но могут оставаться неровности и шероховатости |  |  |  |  |
|  | 1 | Простая окраска |  |  |  |  |
|  | 2 | Улучшенная окраска |  |  |  |  |
|  | 3 | Высококачественная окраска |  |  |  |  |
|  | 4 | Декоративная окраска |  |  |  |  |
| 11 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2, 4 | 1.4.2 | 2 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Какими составами предотвращают коррозию металла? |  |  |  |  |
|  | 1 | Известь |  |  |  |  |
|  | 2 | Масляный состав |  |  |  |  |
|  | 3 | Эмульсия |  |  |  |  |
|  | 4 | Лак |  |  |  |  |
| 12 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 2 | 1.4.2 | 1 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | На какие виды покрытий делиться отделка древесины? |  |  |  |  |
|  | 1 | Кроющие |  |  |  |  |
|  | 2 | Прозрачные (лакировка) |  |  |  |  |
|  | 3 | Полупрозрачные |  |  |  |  |
| 13 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 1.4.3 | 1 | Учебник: И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Оштукатуренные поверхности окрашиваются при влажности не более |  |  |  |  |
|  | 1 | 6% |  |  |  |  |
|  | 2 | 8% |  |  |  |  |
|  | 3 | 10% |  |  |  |  |
|  | 4 | 12% |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 4 | 1.4.3 | 1 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Подлежащие отделке (покраске) деревянные изделия должны быть влажностью не более |  |  |  |  |
|  | 1 | 6% |  |  |  |  |
|  | 2 | 8% |  |  |  |  |
|  | 3 | 10% |  |  |  |  |
|  | 4 | 12% |  |  |  |  |
| 15 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.4.3 | 1 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Что делают с поверхностями под масляные и некоторые алкидные (глифтолевые и пентофталевые) краски? |  |  |  |  |
|  | 1 | Олифят |  |  |  |  |
|  | 2 | Смачивают водой |  |  |  |  |
|  | 3 | Скипидарят |  |  |  |  |
|  | 4 | Чистят бензином |  |  |  |  |
| 16 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 3 | 1.4.4 | 1 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Количество рабочих маляров в звеньях |  |  |  |  |
|  | 1 | 3 |  |  |  |  |
|  | 2 | 7 |  |  |  |  |
|  | 3 | 5 |  |  |  |  |
|  | 4 | 10 |  |  |  |  |
| 17 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | А-1 Б-3 | 1.4.4 | 1 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Количество рабочих отделочников в бригадах: А) специализированных; Б) комплексных |  |  |  |  |
|  | 1 | 25 |  |  |  |  |
|  | 2 | 15 |  |  |  |  |
|  | 3 | 40 |  |  |  |  |
|  | 4 | 70 |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 4 | 1.4.4 | 1 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Продолжительность пребывания людей в помещениях, свежеокрашенных масляной краской, нитрокрасками и лаками, не должна превышать |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 час |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 часа |  |  |  |  |
|  | 3 | 2 часа |  |  |  |  |
|  | 4 | 4 часа |  |  |  |  |
| 19 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 4 | 1.4.6 | 1 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Все настилы лесов, расположенных выше 1,1 м от уровня земли, должны иметь ограждения (перила) высотой не менее |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,3 м |  |  |  |  |
|  | 2 | 0,5 м |  |  |  |  |
|  | 3 | 1,2 м |  |  |  |  |
|  | 4 | 1 м |  |  |  |  |
| 20 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.4.6 | 1 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Подъём рабочих на подмости допускается только по |  |  |  |  |
|  | 1 | Лестницам |  |  |  |  |
|  | 2 | Трапом |  |  |  |  |
|  | 3 | Люльками |  |  |  |  |
|  | 4 | Лебедками |  |  |  |  |
| 21 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 3, 5 | 1.4.6 | 2 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | При каких работах применяется строительная люлька? |  |  |  |  |
|  | 1 | При оштукатуривании фасадов |  |  |  |  |
|  | 2 | При производстве укладки полов |  |  |  |  |
|  | 3 | Окраске фасадов |  |  |  |  |
|  | 4 | Монтаже дверей |  |  |  |  |
|  | 5 | При подъеме рабочих материалов |  |  |  |  |
| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| 22 | Установите соответствие между цифрами на рисунке и элементами самоподъемной люльки, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы. | 1-А, 2-В,3-Д | 1.4.6. | 3 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Рисунок самоподъемной люльки | Название элемента самоподъемной люльки |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Ремни |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Грузы натяжения предохранительного и грузового каната |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Пульт управления |  |  |  |  |
|  |  |  | Г | Предохранительный и грузовой канат |  |  |  |  |
|  |  |  | Д | Механизм подъема |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| 23 | Установите соответствие между видами окрасок по качеству и технологическими операциями подготовки и обработки поверхности под окраску, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1 – П, О, Н, М, Л, К, Б 2 – П, О, Н, М, Л, К, И,З, Ж, Е, Д, Г, В, Б 3 – П, О, Н, М, Л, К, И,З, Ж, Е, Д, Г, В, Б, А | 1.4.1 | 4 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Виды окрасок по качеству | Технологические операции подготовки и обработки поверхности под окраску |  |  |  |  |
|  | 1 | Простая | А | Очистка |  |  |  |  |
|  | 2 | Улучшенная | Б | Смачивание водой |  |  |  |  |
|  | 3 | Высококачественная | В | Расшивка трещин |  |  |  |  |
|  |  |  | Г | Первая огрунтовка |  |  |  |  |
|  |  |  | Д | Частичная подмазка |  |  |  |  |
|  |  |  | Е | Шлифование подмазочных мест |  |  |  |  |
|  |  |  | Ж | Вторая огрунтовка |  |  |  |  |
|  |  |  | З | Первое сплошное шпаклевание |  |  |  |  |
|  |  |  | И | Шлифование |  |  |  |  |
|  |  |  | К | Третья огрунтовка |  |  |  |  |
|  |  |  | Л | Второе сплошное шпаклевание |  |  |  |  |
|  |  |  | М | Шлифование |  |  |  |  |
|  |  |  | Н | Четвертая огрунтовка с подцветкой |  |  |  |  |
|  |  |  | О | Окраска |  |  |  |  |
|  |  |  | П | Торцевание |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Установите последовательность циклов отделочных работ, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1 – Б 2 – А, 3 – Г 4 – В | 1.4.4 | 3 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Номер цикла | Технологические операции оштукатуривания |  |  |  |  |
|  | 1 | А | Выполнение малярных работ под окраску потолков и подготовки остальных поверхностей под окраску |  |  |  |  |
|  | 2 | Б | Выполнение штукатурных и плиточных работ |  |  |  |  |
|  | 3 | В | Окончательная отделка здания, оклеивание стен обоями, окончательная окраска (панелей, дверей, окон) |  |  |  |  |
|  | 4 | Г | Настилка полов, ленолиума и штучного паркета |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2, 3, 4 | 1.4.3 | 2 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Какие виды поверхностей, подвергаются шпатлеванию под водные краски? |  |  |  |  |
|  | 1 | Металлические |  |  |  |  |
|  | 2 | Кирпичные |  |  |  |  |
|  | 3 | Бетонные |  |  |  |  |
|  | 4 | Оштукатуренные |  |  |  |  |