|  | Комитет по образованию |
| --- | --- |
|  | Санкт-Петербургское государственное казенное профессиональное образовательное учреждение |
|  | «ОБУХОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 4» |

УТВЕРЖДЕНО

Председатель методической комиссии

______________Попов А.Э.

Профессия «Маляр строительный»

МДК 03.01	Технология малярных работ

Тема 01.05	Инструменты, машины, оборудование для малярных работ

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Разработал	Романова Наталья Степановна

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 2, 4, 5, 7 | 1.5.12 | 3 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Индивидуальные средства защиты, необходимые при работе пистолетом-распылителем: |  |  |  |  |
|  | 1 | Респиратор |  |  |  |  |
|  | 2 | Резиновые перчатки |  |  |  |  |
|  | 3 | Резиновые сапоги |  |  |  |  |
|  | 4 | Защитные очки |  |  |  |  |
|  | 5 | Защитный крем |  |  |  |  |
|  | 6 | Каска |  |  |  |  |
|  | 7 | Спец. одежда |  |  |  |  |
|  | 8 | Ремень безопасности |  |  |  |  |
| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| 2 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 | 1.5.1 | 6 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Какой инструмент применяется для малярных работ? |  |  |  |  |
|  | 1 | Мастерок | 8 | Усёнок |  |  |  |  |
|  | 2 | Кисть | 9 | Торцовка |  |  |  |  |
|  | 3 | Шпатель | 10 | Уровень |  |  |  |  |
|  | 4 | Сокол | 11 | Флейц |  |  |  |  |
|  | 5 | Валик | 12 | Скребок |  |  |  |  |
|  | 6 | Пемза | 13 | Ручник |  |  |  |  |
|  | 7 | Лузг |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 2 | 1.5.1 | 1 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Какой инструмент применяется для выравнивания поверхности перед окраской? |  |  |  |  |
|  | 1 | Уровень |  |  |  |  |
|  | 2 | Шпатель |  |  |  |  |
|  | 3 | Ручник |  |  |  |  |
| 4 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 3 | 1.5.1 | 1 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Какой механизм применяется для нанесения окрасочных составов? |  |  |  |  |
|  | 1 | Краскопульт |  |  |  |  |
|  | 2 | Растворомёт |  |  |  |  |
|  | 3 | Краскораспылитель |  |  |  |  |
| 5 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 2, 3 | 1.5.1 | 1 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Что используют для окрашивания стен и потолков водной краской? |  |  |  |  |
|  | 1 | Маховую кисть |  |  |  |  |
|  | 2 | Кисть-ручник |  |  |  |  |
|  | 3 | Флейцевую кисть |  |  |  |  |
|  | 4 | Торцовка |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 2, 3 | 1.5.1 | 1 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Что используют для окрашивания поверхностей масляной краской? |  |  |  |  |
|  | 1 | Валик |  |  |  |  |
|  | 2 | Торцовку |  |  |  |  |
|  | 3 | Кисть-ручник |  |  |  |  |
|  | 4 | Маховую кисть |  |  |  |  |
| 7 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1,3 | 1.5.1 | 1 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Какие инструменты используют для огрунтовки поверхностей? |  |  |  |  |
|  | 1 | Макловица |  |  |  |  |
|  | 2 | Филёночная кисть |  |  |  |  |
|  | 3 | Валик |  |  |  |  |
| 8 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 3 | 1.5.1 | 1 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Какие инструменты используют для шпатлевания поверхностей? |  |  |  |  |
|  | 1 | Краскопульт |  |  |  |  |
|  | 2 | Флейцевая кисть |  |  |  |  |
|  | 3 | Шпатель |  |  |  |  |
| 9 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2, 3, 4, 7, 8, 12, 14 | 1.5.1 | 4 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Какие инструменты и приспособления используют для окрашивания потолка? |  |  |  |  |
|  | 1 | Отрезовка | 9 | Инвентарный столик |  |  |  |  |
|  | 2 | Валик | 10 | Уровень |  |  |  |  |
|  | 3 | Кисть-ручник | 11 | Подвесная люлька |  |  |  |  |
|  | 4 | Флейцевая кисть | 12 | Маховая кисть |  |  |  |  |
|  | 5 | Мастерок | 13 | Сокол |  |  |  |  |
|  | 6 | Торцовка | 14 | Побелочная кисть |  |  |  |  |
|  | 7 | Лестница-стремянка |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Краскопульт |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.5.4 | 1 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Какие механизмы применяются при окраске поверхностей маловязкими составами (известковыми, силикатными, с небольшим содержанием клее — клеевыми или без клея — меловыми)? |  |  |  |  |
|  | 1 | Краскопульт |  |  |  |  |
|  | 2 | Краскораспылители |  |  |  |  |
|  | 3 | Окрасочный агрегат СО-5А |  |  |  |  |
|  | 4 | Крошкомет |  |  |  |  |
| 11 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.5.8 | 1 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | На каком расстоянии при окраске от окрашиваемой поверхности держат головку краскораспылителя? |  |  |  |  |
|  | 1 | 20-30 см |  |  |  |  |
|  | 2 | 30-40 см |  |  |  |  |
|  | 3 | 40-50 см |  |  |  |  |
|  | 4 | 50-60 см |  |  |  |  |
| 12 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 | 1.5.5 1.5.10 | 5 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | Укажите неисправности которые возможны в ручном краскопульте |  |  |  |  |
|  | 1 | Засорилась форсунка |  |  |  |  |
|  | 2 | Красочный состав всасывается насосом, но не подается в резервуар |  |  |  |  |
|  | 3 | Шток насоса при всасывании с большим усилием идет вверх, не засасывая красочного состава из ведра |  |  |  |  |
|  | 4 | Шток насоса при всасывании свободно поднимается вверх, не засасывая красочного состава из ведра |  |  |  |  |
|  | 5 | Красочный состав при нагнетании переливается через насосный цилиндр |  |  |  |  |
|  | 6 | Красочный состав не засасывается насосом |  |  |  |  |
|  | 7 | Распылительная головка дает струю с очень крупным раздроблением красочного состава |  |  |  |  |
|  | 8 | Электродвигатель не вращается |  |  |  |  |
|  | 9 | При прикосновении к корпусу бьет током |  |  |  |  |
|  | 10 | Течь в клапане удочки |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2, 3 | 1.5.12 | 1 | Учебник: Суржаненко А.Е. «Малярные и обойные работы» |
|  | К управлению компрессором допускаются рабочие… |  |  |  |  |
|  | 1 | С дипломом училища по соответствующей специальности |  |  |  |  |
|  | 2 | Только при получении удостоверений о сдаче испытаний по техническому минимуму и правилам техники безопасности |  |  |  |  |
|  | 3 | Только достигшие 18 лет |  |  |  |  |
| 14 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 2, 3, 4, 6 | 1.5.9 | 2 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Укажите неисправности которые возможны в компрессоре |  |  |  |  |
|  | 1 | Компрессор не обеспечивает нормальной производительности по выработке сжатого воздуха |  |  |  |  |
|  | 2 | Компрессор перегревается |  |  |  |  |
|  | 3 | Масло выбрасывается через сапуны или шейки коленчатого вала |  |  |  |  |
|  | 4 | Нагреваются подшипники |  |  |  |  |
|  | 5 | Засорилась форсунка |  |  |  |  |
|  | 6 | Компрессор подает загрязненный воздух |  |  |  |  |
|  | 7 | Патрубок не работает |  |  |  |  |
|  | 8 | Не срабатывает регулятор |  |  |  |  |
|  | 9 | Компрессор стучит |  |  |  |  |
|  | 10 | При пуск электродвигатель не работает |  |  |  |  |
| 15 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14 | 1.5.1 | 5 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Какие из перечисленных названий является инструментом |  |  |  |  |
|  | 1 | Обойный ролик | 9 | Ведро |  |  |  |  |
|  | 2 | Защитные очки | 10 | Респиратор |  |  |  |  |
|  | 3 | Циклевка | 11 | Флейц |  |  |  |  |
|  | 4 | Пемза | 12 | Большой ручник |  |  |  |  |
|  | 5 | Фигурная кисть | 13 | Швабра |  |  |  |  |
|  | 6 | Перчатки | 14 | Торцовка |  |  |  |  |
|  | 7 | Набор шпателей | 15 | Рулетка |  |  |  |  |
|  | 8 | Гладилка | 16 | Воронка |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Установите соответствие между цифрами на рисунке и элементами ручного краскопульта СО-20, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы. | 1-Ж, 2-А,3-Л, 4-Е, 5-Г, 6-Б, 7-К, 8-З, 9-И, 10-В, 11-Д | 1.5.8. | 9 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Рисунок ручного краскопульта СО-20 | Название основных частей ручного краскопульта СО-20 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Насос |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Нагнетательный клапан |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Удочка |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Фильтр |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Д | Форсунка |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Е | Всасывающий шланг |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Ж | Корпус |  |  |  |  |
|  | 8 |  | З | Напорный шланг |  |  |  |  |
|  | 9 |  | И | Кран |  |  |  |  |
|  | 10 |  | К | Сальник |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Л | Всасывающий клапан |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 2 | … | 7 | … | 10 | … |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … | 4 | … | 8 | … | 11 | … |  |  |  |  |  |
|  | 5 | … | 6 | … | 9 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| 17 | Установите соответствие между неисправностями ручного краскопульта и причинами их появления, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1 – Г 2 – А 3 – Ж 4 – Б 5 – В 6 – З 7 – Е 8 – Д | 1.5.5 | 7 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Неисправности ручного краскопульта | Причины их появления |  |  |  |  |
|  | 1 | Засорилась форсунка | А | Засорился всасывающий клапан |  |  |  |  |
|  | 2 | Красочный состав всасывается насосом, но не подается в резервуар | Б | Засорилась сетка фильтра; всасывающий клапан не работает плотно сидит в своем гнезде |  |  |  |  |
|  | 3 | Шток насоса при всасывании свободно поднимается вверх, не засасывая красочного состава из ведра | В | Износилась сальниковая набивка штока насоса |  |  |  |  |
|  | 4 | Шток насоса при всасывании с большим усилием идет вверх, не засасывая красочного состава из ведра | Г | Красочный состав имеет крупные включения |  |  |  |  |
|  | 5 | Красочный состав при нагнетании переливается через насосный цилиндр | Д | Неисправности в уплотнении штока клапана |  |  |  |  |
|  | 6 | Красочный состав не засасывается насосом | Е | Чрезмерно увеличилось выходное отверстие форсунки (превышает 0,5-0,7 мм) |  |  |  |  |
|  | 7 | Распылительная головка дает струю с очень крупным раздроблением красочного состава | Ж | Засорился нагнетательный клапан, красочный состав из резервуара давит на поршень насоса |  |  |  |  |
|  | 8 | Течь в клапане удочки | З | Износилась или пересохла манжета насоса |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | ... | 5 | ... |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ... | 6 | ... |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ... | 7 | ... |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ... | 8 | ... |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Установите соответствие между неисправностями электрокраскопульта и причинами их появления, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1 – В 2 – Г 3 – Б 4 – Д 5 – Ж 6 – А 7 – Е | 1.5.6 | 6 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Неисправности электрокраскопульта | Причины их появления |  |  |  |  |
|  | 1 | При включении электродвигатель не работает | А | Неисправен манометр |  |  |  |  |
|  | 2 | Электродвигатель не вращается | Б | Замыкание токоведущих частей на корпусе |  |  |  |  |
|  | 3 | При прикосновении к корпусу бьет током | В | Нет напряжения в сети, сгорели предохранители, неисправен выключатель |  |  |  |  |
|  | 4 | Корпус электродвигателя греется | Г | Нет напряжения в сети |  |  |  |  |
|  | 5 | В редукторе слышен необычный стук | Д | Электродвигатель отсырел. Отсутствует смазка |  |  |  |  |
|  | 6 | Электрокраскопульт работает, а монометр не показывает давления | Е | Засорился фильтр на всасывающем шланге |  |  |  |  |
|  | 7 | Прекратился забор и подача красочного состава | Ж | В редуктор попал посторонний предмет. Сломался зуб шестеренчатой передачи |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 5 | … |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … | 6 | … |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … | 7 | … |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Установите соответствие между цифрами на рисунке компрессора О-38 и названиями его основных частей, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы. | 1-Ж, 2-Е,3-Г, 4-Д, 5-Б, 6-В, 7-А | 1.5.8. | 6 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | Рисунок компрессора | Название основных частей компрессора |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Электродвигатель |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Предохранительный клапан |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Водомаслоотделитель |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Ресивер |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Д | Регулятор давления |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Е | Картер |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Ж | Компрессор одноступенчатый поршневой двухцилиндровый |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 2 | … | 7 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … | 4 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | … | 6 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Установите последовательность операций перед началом работы компрессора, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы. | 1 – Г 2 – Д 3 – А 4 – Е 5 – В 6 – Б | 1.5.9 | 5 | А. Е. Суржаненко «Малярные и обойные работы» |
|  | А | Проверка шлангов, подводящих сжатый воздух к бочкам с краской |  |  |  |  |
|  | Б | Проверить предохранительный клапан |  |  |  |  |
|  | В | Включить электродвигатель |  |  |  |  |
|  | Г | Установить на ровном месте, тщательно осмотреть |  |  |  |  |
|  | Д | Проверить количество масла в картере( оно должно быть на риске маслоуказателя) |  |  |  |  |
|  | Е | Повернуть коленчатый вал вручную за маховик |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания |  | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Установите соответствие между цифрами на рисунке вибросито СО-3 и названиями его основных частей, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы. | 1-В, 2-А, 3-Б | 1.5.3 | 2 | А. Е. Суржаненко «Малярные и обойные работы» |
|  | Рисунок инструмента | Название инструмент |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Чаша с сетками |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Эксцентрик |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Электродвигатель |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 2 | … | 3 | … |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Найдите в тексте названия инструментов и оборудования для малярных работ и выпишите их. | ручник, флейц, шпатель, торцовка; | 1.5.1 | 3 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | АРОВКУРУЧНИКЬРАЫЧФЛЕЙЦИВАУФЦНГШПАТЕЛЬДОПВАКТОРЦОВКААРО …………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| 23. | Найдите в тексте названия инструментов и оборудования для малярных работ и выпишите их. | филёночная, гладилка; | 1.5.1 | 1 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | НУКФИЛЁНОЧНАЯВПРЗЩЙКИТБЮТСЧИРПАВЧЫГЛАДИЛКАЯТРАЫВУПРЩН ……………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| 24. | Найдите в тексте названия инструментов и оборудования для малярных работ и выпишите их. | валик, краскопульт, макловица | 1.5.1 | 2 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | ЫВУЦБЮТМПООЛВЦРВАЛИКЬАВУПКРАСКОПУЛЬТАПВУКМАКЛОВИЦААПС …………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| 25. | Найдите в тексте названия инструментов и оборудования для малярных работ и выпишите их. | трафаретная, побелочная | 1.5.1 | 1 | Учебник И.В.Петрова «Технология отделочных работ» 2015 г. |
|  | МИТРАФАРЕТНАЯРОЛУКШПЕКУЫСПРОПОБЕЛОЧНАЯЛДЩШНУВЦРВЛЧЬБЕ ………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |