|  | Комитет по образованию |
| --- | --- |
|  | Санкт-Петербургское государственное казенное профессиональное образовательное учреждение |
|  | «ОБУХОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 4» |

УТВЕРЖДЕНО

Председатель методической комиссии

______________Попов А. Э.

Профессия «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ»

МДК 01.01	Технология изготовления столярных изделий и столярно-монтажных работ

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Разработал	Посисеев Дмитрий Юрьевич

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дополните определение, вписав вместо многоточия пропущенное слово или словосочетание | присадочную машину; ограничитель; заточных станках | 2.1.16 | 3 | «Столярные, плотничные, Стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Для сверления нескольких отверстий используют … Для ограничения глубины сверления применяют … Сверла затачивают на … |  |  |  |  |
| 2. | Дополните определение, вписав вместо многоточия пропущенное слово или словосочетание | Бурав | 2.1.16 | 1 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Для сверления глубоких отверстий используют … |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1,2 | 5.1.1 | 2 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Чем производят выверку установки оконных и дверных блоков по горизонтали и вертикали при монтаже? |  |  |  |  |
|  | 1 | Отвес |  |  |  |  |
|  | 2 | Уровень |  |  |  |  |
|  | 3 | Рулетка |  |  |  |  |
|  | 4 | Рейка |  |  |  |  |
| 4. | Установите соответствие между инструментами и видами строгания, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А | 2.1.10 | 3 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Виды строгания | Инструменты |  |  |  |  |
|  | 1 | Первичное строгание | А | Фуганок |  |  |  |  |
|  | 2 | Выравнивание поверхности | Б | Шерхебель |  |  |  |  |
|  | 3 | Чистое строгание | В | Рубанок с одиночным ножом |  |  |  |  |
|  | 4 | Фугование длинных заготовок | Г | Рубанок с двойным ножом |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 3 | 2.1.18 | 2 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Какие вы знаете виды шлифования? |  |  |  |  |
|  | 1 | ручное |  |  |  |  |
|  | 2 | карточное |  |  |  |  |
|  | 3 | станочное |  |  |  |  |
|  | 4 | машинное |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 4 | 3.1.1 3.1.9 3.1.12 | 2 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Какие вы знаете виды угловых и серединных соединений, применяемых в рамочных дверях? |  |  |  |  |
|  | 1 | УК-1 |  |  |  |  |
|  | 2 | УК-9 |  |  |  |  |
|  | 3 | УЯ |  |  |  |  |
|  | 4 | на УС |  |  |  |  |
| 7. | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 3 | 5.1.5 | 2 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Где применяются каркасные перегородки? |  |  |  |  |
|  | 1 | В жилых помещениях |  |  |  |  |
|  | 2 | В цехах |  |  |  |  |
|  | 3 | В общественных зданиях |  |  |  |  |
|  | 4 | В котельной |  |  |  |  |
| 8. | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 2.1.2 | 1 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Чем определяют внутренний диаметр круглого отверстия? |  |  |  |  |
|  | 1 | Кронциркулем |  |  |  |  |
|  | 2 | Нутромером |  |  |  |  |
|  | 3 | Микрометром |  |  |  |  |
| 9. | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 3 | 5.1.1 5.1.2 | 1 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Какие вы знаете способы крепления оконных и дверных блоков к каменным стенам? |  |  |  |  |
|  | 1 | На нагилях |  |  |  |  |
|  | 2 | В пробки |  |  |  |  |
|  | 3 | Анкерное |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 2.1.17 | 1 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Какой должна быть твердость режущей части сверла при заточке его напильником? |  |  |  |  |
|  | 1 | Меньше твердости напильника |  |  |  |  |
|  | 2 | Больше твердости напильника |  |  |  |  |
|  | 3 | Равной твердости напильника |  |  |  |  |
| 11. | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1, 2 | 4.4.8 | 2 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Какие вы знаете способы соединения досок между собой при сборке и установке перегородок? |  |  |  |  |
|  | 1 | На шип |  |  |  |  |
|  | 2 | В полдерева |  |  |  |  |
|  | 3 | Внахлест |  |  |  |  |
|  | 4 | В притык |  |  |  |  |
| 12. | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 2.1.3 | 1 | «Столярные, плотничные, текольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Для чего при заточке на абразивном круге ножи смачивают водой? |  |  |  |  |
|  | 1 | Для повышения качества заточки |  |  |  |  |
|  | 2 | С целью избежать перегрева лезвия |  |  |  |  |
|  | 3 | Чтобы добиться ровности фаски |  |  |  |  |
| 13. | Установите последовательность процесса долбления. | 1-В, 2-А, 3-Г, 4-Б | 2.1.13 | 3 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Установите последовательность процесса. Как устроить деревянный каркас под установку панели? | 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-Д, 5-В | 5.1.6 | 3 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | А | Запиливание |  |  |  |  |
|  | Б | Разметка |  |  |  |  |
|  | В | Установка панелей |  |  |  |  |
|  | Г | Монтаж |  |  |  |  |
|  | Д | Выверка |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 2.1.9 | 1 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | При строгании шерхебелем ножи выпускают? |  |  |  |  |
|  | 1 | на 2…3 мм |  |  |  |  |
|  | 2 | на 4…5 мм |  |  |  |  |
|  | 3 | на 6…7 мм |  |  |  |  |
| 16. | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 2.1.10 | 1 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Какой инструмент используют для зачистки поверхности древесины, имеющей свилеватость или задиры волокон? |  |  |  |  |
|  | 1 | торцовый рубанок |  |  |  |  |
|  | 2 | шлифтик |  |  |  |  |
|  | 3 | цинубель |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Установите соответствие между рисунками инструментов для разметки досок и заготовок и из названиями, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-К, 2-З, 3-Г, 4-В, 5-Л, 6-Н, 7-М, 8-Б, 9-А, 10-И, 11-О, 12-Ж, 13-Д, 14-Е | 2.1.4 | 10 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Рисунок инструмента | Название инструмент |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Разметочная гребенка |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Отволока |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Угольник |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Складной метр |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Д | Метр-рулетка |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Е | Кронциркуль |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Ж | Нутромер |  |  |  |  |
|  | 8 |  | З | Уровень |  |  |  |  |
|  | 9 |  | И | Рейсмус |  |  |  |  |
|  | 10 |  | К | Рулетка |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Л | Ерунок |  |  |  |  |
|  | 12 |  | М | Универсальная малка |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Н | Малка |  |  |  |  |
|  | 14 |  | О | Циркуль |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 5 | … | 9 | … | 13 | … |  |  |  |  |
|  | 2 | … | 6 | … | 10 | … | 14 | … |  |  |  |  |
|  | 3 | … | 7 | … | 11 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … | 8 | … | 12 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Установите соответствие между цифрами на рисунке и частями рубанка с двойным ножом, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы. | 1-В, 2-Д, 3-А, 4-И, 5-Б, 6-Г, 7-Ж, 8-Е, 9-З | 2.1.4 | 7 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Рисунок рубанка с двойным ножом | Название части |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Леток |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Постель |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Рожок |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Клин |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Д | Корпус |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Е | Пятка |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Ж | Нож |  |  |  |  |
|  | 8 |  | З | Подошва |  |  |  |  |
|  | 9 |  | И | Стружколом |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 5 | … | 9 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … | 6 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … | 7 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … | 8 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Установите соответствие между рисунками способов соединения досок в щиты и названиями способов соединения, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы. | 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В, 5-Е, 6-Д, | 3.2.3 | 4 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Рисунки способов соединения досок в щиты | Название способа соединения |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | На шкант |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | На шпонку в ласточкин хвост |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | На шпонку |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Гладкая фуга |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Д | На прямоугольный шкант |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Е | В торец не рейке |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 5 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … | 6 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Установите соответствие между номерами рисунков дверей и их названиями, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы. | 1-Б, Г; 2-А, В | 4.2.2 | 2 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Рисунки угловых врубок бревен | Название соединения |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Глухие |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Остекленные |  |  |  |  |
|  |  | В | Однопольные |  |  |  |  |
|  |  | Г | Двупольные |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Установите соответствие между цифрами на рисунке и элементами оконного блока со спаренными переплетами, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы. | 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-З, 5-Ж, 6-Д, 7-В, 8-Е | 4.1.4 | 7 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Рисунок оконного блока | Название элемента оконного блока |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Брусок вертикальной наружной рамы |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Штапик |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Горизонтальный брусок внутренней рамы |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Коробка |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Д | Вертикальный брусок внутренней рамы |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Е | Отлив нижнего горизонтального бруска коробки оконного блока |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Ж | Петля |  |  |  |  |
|  | 8 |  | З | Стекло |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 5 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … | 6 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … | 7 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … | 8 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| 22. | Установите соответствие между цифрами на рисунке и элементами оконного блока с раздельными переплетами, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы. | 1-Д, 2-Е, 3-В, 4-З, 5-А, 6-Ж, 7-Г, 8-Б | 4.1.3 | 7 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Рисунок оконного блока | Название элемента оконного блока |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Верхний горизонтальный брусок внутренней рамы |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Нижний горизонтальный брусок коробки оконного блока |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Верхний горизонтальный брусок наружной рамы |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Нижний горизонтальный брусок внутренней рамы |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Д | Нижний горизонтальный брусок наружной рамы оконного блока |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Е | Штапик |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Ж | Стекло |  |  |  |  |
|  | 8 |  | З | Верхний горизонтальный брусок коробки оконного блока |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 5 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … | 6 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … | 7 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … | 8 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| 23. | Установите соответствие между видами сверла и его диаметром, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы. | 1- Б, 2-Г, 3- В, 4- А | 2.1.16 | 3 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Виды сверла | Диаметр сверла |  |  |  |  |
|  | 1 | Перовое | А | 2-32 мм |  |  |  |  |
|  | 2 | Центровое | Б | 3-16 мм |  |  |  |  |
|  | 3 | Винтовое | В | 10-50 мм |  |  |  |  |
|  | 4 | Спиральное | Г | 12-50 мм |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … | 4 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Установите соответствие между видами сверла и его назначением, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы. | 1- Б, 2-Г, 3- В, 4- А | 2.1.14 | 3 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Виды сверла | Назначение сверла |  |  |  |  |
|  | 1 | Перовое | А | Сверление отверстий |  |  |  |  |
|  | 2 | Центровое | Б | Сверление глубоких отверстий |  |  |  |  |
|  | 3 | Винтовое | В | Высверливание неглубоких отверстий |  |  |  |  |
|  | 4 | Спиральное | Г | Выборка отверстий под нагеля |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … | 4 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Установите соответствие между видами сверла и его длиной, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы. | 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б | 2.1.17 | 3 | «Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы Л.Н. Крейндлин 2001 г. |
|  | Виды сверла | Длина сверла |  |  |  |  |
|  | 1 | Перовое | А | 40-1100 мм |  |  |  |  |
|  | 2 | Центровое | Б | 50-250 мм |  |  |  |  |
|  | 3 | Винтовое | В | 100-170 мм |  |  |  |  |
|  | 4 | Спиральное | Г | 120-150 мм |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … | 4 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |