|  | Комитет по образованию |
| --- | --- |
|  | Санкт-Петербургское государственное казенное профессиональное образовательное учреждение |
|  | «ОБУХОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 4» |

УТВЕРЖДЕНО

Председатель методической комиссии

______________Попов А.Э.

Профессия «Электрогазосварщик»

МДК 02.01	Оборудование, техника и технология электросварки

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ

Разработал мастер п/о Серебренников В.В.

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дополните определение, вписав вместо многоточия пропущенное слово или словосочетание | передвижными | 1.1.1 | 1 | В.А. Чебан «Сварочные работы» |
|  | Сварочные посты могут быть стационарными и … . |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Установите соответствие между буквенным обозначением марки покрытия электрода и покрытием электродов по составу вписав в ответе соответствующие буквы | 1-Б 2-Г 3-А 4-В | 1.2.14 | 4 | В.А. Чебан «Сварочные работы» |
|  | Обозначение марки покрытия электрода | Покрытием электродов по составу |  |  |  |  |
|  | 1 | А | А | Основное покрытие |  |  |  |  |
|  | 2 | Р | Б | Кислое покрытие |  |  |  |  |
|  | 3 | Б | В | Целлюлозное покрытие |  |  |  |  |
|  | 4 | Ц | Г | Ритуловое покрытие |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.3.19 | 1 | В.А. Чебан «Сварочные работы» |
|  | Какое время необходимо для восстановления напряжения после короткого замыкания электрода? |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,05 |  |  |  |  |
|  | 2 | 0,03 |  |  |  |  |
|  | 3 | 0,09 |  |  |  |  |
| 4 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 1.1.3 | 1 | Г.Г.Чернышов «Справочник электрогазосварщика и газорезчика» |
|  | Какую В.А.Х. должен иметь аппарат при сварке в защитных газах? |  |  |  |  |
|  | 1 | Возрастающую, крутопадающую |  |  |  |  |
|  | 2 | Пологопадающую, возрастающую |  |  |  |  |
|  | 3 | Крутопадающую, пологопадающую |  |  |  |  |
|  | 4 | Жесткую, крутопадающую |  |  |  |  |
| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| 5 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.1.6 1.1.7 | 1 | В.А. Чебан «Сварочные работы» |
|  | В чем преимущество сварочного выпрямителя перед преобразователями? |  |  |  |  |
|  | 1 | Большой КПД |  |  |  |  |
|  | 2 | Большие пределы регулирования сварочного тока и напряжения |  |  |  |  |
|  | 3 | Меньше потери тока на холостом ходу |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2;3 | 1.1.5 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» |
|  | В каких случаях необходимо произвести отключение трансформатора от сети? |  |  |  |  |
|  | 1 | Перед переключением на другой диапазон токов |  |  |  |  |
|  | 2 | Перед его перемещением |  |  |  |  |
|  | 3 | После окончания работ |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.1.5 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» |
|  | Как регулируется сварочный ток трансформаторов? |  |  |  |  |
|  | 1 | Подвижными вторичными обмотками |  |  |  |  |
|  | 2 | Подвижными первичными обмотками |  |  |  |  |
|  | 3 | Изменением числа витков вторичной обмотки |  |  |  |  |
|  | 4 | Перемещением магнитного шунта |  |  |  |  |
| 8 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 1.2.13 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» |
|  | Укажите виды неплавящихся электродов |  |  |  |  |
|  | 1 | Железные, пластмассовые, алюминиевые |  |  |  |  |
|  | 2 | Угольные, графитовые, вольфрамовые |  |  |  |  |
|  | 3 | Порошковые, свинцовые, медные |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 3 | 1.1.11 | 1 | Г.Г.Чернышов «Справочник электрогазосварщика и газорезчика» |
|  | Укажите достоинства многопостовых сварочных генераторов |  |  |  |  |
|  | 1 | Используется более эффективно оборудование |  |  |  |  |
|  | 2 | Снижаются затраты на приобретение и обслуживание |  |  |  |  |
|  | 3 | Уменьшается потребность в производственных площадях |  |  |  |  |
| 10 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.1.5 | 1 | Г.Г.Чернышов «Справочник электрогазосварщика и газорезчика» |
|  | Для чего служит сварочный трансформатор? |  |  |  |  |
|  | 1 | Для понижения ~ U с 220÷380В до 60÷85В |  |  |  |  |
|  | 2 | Для понижения ~ U с 220÷380В до 40÷50В |  |  |  |  |
|  | 3 | Для понижения ~ U с 180÷320В до 60÷85В |  |  |  |  |
| 11 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.3.19 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» |
|  | При каких условиях сварочная дуга горит устойчиво? |  |  |  |  |
|  | 1 | Напряжение дуги равно напряжению источника тока |  |  |  |  |
|  | 2 | Напряжение дуги меньше напряжению источника тока |  |  |  |  |
|  | 3 | Напряжение дуги больше напряжению источника тока |  |  |  |  |
| 12 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.1.7 | 1 | Г.Г.Чернышов «Справочник электрогазосварщика и газорезчика» |
|  | Как регулируется сварочный ток в преобразователях? |  |  |  |  |
|  | 1 | Реостатом |  |  |  |  |
|  | 2 | Переключением витков обмотки возбуждения |  |  |  |  |
|  | 3 | Изменением числа магнитных полюсов |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 3 | 1.1.11 | 1 | Г.Г.Чернышов «Справочник электрогазосварщика и газорезчика» |
|  | Можно ли производить сварку непосредственно от многопостового сварочного генератора? |  |  |  |  |
|  | 1 | Можно |  |  |  |  |
|  | 2 | Можно, предварительно включив балластный реостат |  |  |  |  |
|  | 3 | Нельзя |  |  |  |  |
| 14 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 1.3.20 | 1 | В.А. Чебан «Сварочные работы» |
|  | Какую дугу называют сварочной? |  |  |  |  |
|  | 1 | Устойчивый электрический разряд в газовой среде |  |  |  |  |
|  | 2 | Устойчивый электрический разряд между электродом и изделием |  |  |  |  |
|  | 3 | Устойчивый электрический разряд между электродом и изделием в воздухе, сопровождающийся большим количеством тепла и сильным световым излучением |  |  |  |  |
| 15 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.2.14 | 1 | Н.А. Ковалев «Справочник сварщика» |
|  | С каким покрытием электрода можно сварить неподготовленный металл? |  |  |  |  |
|  | 1 | Кислое |  |  |  |  |
|  | 2 | Основное |  |  |  |  |
|  | 3 | Целлюлозное |  |  |  |  |
|  | 4 | Рутиловое |  |  |  |  |
| 16 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 1.2.14 | 1 | В.А. Чебан «Сварочные работы» |
|  | В каком пространственном положении выполняется сварка электродами с основным покрытием? |  |  |  |  |
|  | 1 | Во всех, но с обратной полярностью |  |  |  |  |
|  | 2 | Во всех |  |  |  |  |
|  | 3 | Только вертикально |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.2.15 | 1 | Н.А. Ковалев «Справочник сварщика» |
|  | В каком пространственном положении выполняется сварка электродами с целлюлозным покрытием? |  |  |  |  |
|  | 1 | Во всех |  |  |  |  |
|  | 2 | В нижнем |  |  |  |  |
|  | 3 | В вертикальном |  |  |  |  |
| 18 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1;2 | 1.2.17 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» |
|  | Назовите виды сварки чугуна. |  |  |  |  |
|  | 1 | Сварка без подогрева |  |  |  |  |
|  | 2 | Сварка с подогревом |  |  |  |  |
|  | 3 | Сварка в закрытом помещении |  |  |  |  |
|  | 4 | Сварка в защитных газах |  |  |  |  |
| 19 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 1.3.23 | 1 | В.А. Чебан «Сварочные работы» |
|  | Назовите температуру плавления меди |  |  |  |  |
|  | 1 | 12500С |  |  |  |  |
|  | 2 | 10830С |  |  |  |  |
|  | 3 | 15000С |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
| 20 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 1.3.23 | 1 | В.А. Чебан «Сварочные работы» |
|  | Назовите температуру кипения меди |  |  |  |  |
|  | 1 | 21000С |  |  |  |  |
|  | 2 | 23600С |  |  |  |  |
|  | 3 | 19000С |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.3.21 | 1 | В.А. Чебан «Сварочные работы» |
|  | Назовите температуру плавления титана. |  |  |  |  |
|  | 1 | 16800С |  |  |  |  |
|  | 2 | 19500С |  |  |  |  |
|  | 3 | 23800С |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.3.23 | 1 | В.А. Чебан «Сварочные работы» |
|  | Назовите температуру плавления алюминия. |  |  |  |  |
|  | 1 | 6600С |  |  |  |  |
|  | 2 | 9000С |  |  |  |  |
|  | 3 | 11000С |  |  |  |  |
| 23 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.3.23 | 1 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» |
|  | Какое количество углерода содержится в углеродистых сталях? |  |  |  |  |
|  | 1 | 0,1-0,7 % |  |  |  |  |
|  | 2 | 0,3-0,9 % |  |  |  |  |
|  | 3 | 1,1-2,3 % |  |  |  |  |
| 24 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1,2 | 1.2.18 | 1 | А.М. Китаев «Дуговая сварка» |
|  | Какие защитные газы можно применять при дуговой сварке? |  |  |  |  |
|  | 1 | Аргон, гелий |  |  |  |  |
|  | 2 | Углекислый газ, азот, водяной пар |  |  |  |  |
|  | 3 | Кислород, ацетилен |  |  |  |  |
|  | 4 | Пропан, водород |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Установите последовательность процесса В какой последовательности определяют параметры ручной дуговой сварки? | Б;А;Е;Д;В; | 1.3.20 | 4 | Г.Г.Чернышов «Сварочное дело» |
|  | А | Диаметр электрода |  |  |  |  |
|  | Б | Толщина свариваемого металла |  |  |  |  |
|  | В | Род и полярность тока |  |  |  |  |
|  | Г | Напряжение дуги |  |  |  |  |
|  | Д | Сила тока |  |  |  |  |
|  | Е | Пространственное положение |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |