|  | Комитет по образованию |
| --- | --- |
|  | Санкт-Петербургское государственное казенное профессиональное образовательное учреждение |
|  | «ОБУХОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 4» |

УТВЕРЖДЕНО

Председатель методической комиссии

______________Попов А.Э.

Профессия «Электрогазосварщик»

МДК 02.02	Технология газовой сварки

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ

Разработал мастер п/о Серебренников В.В.

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дополните определение, вписав вместо многоточия пропущенное слово | в двух | 1.3.11 | 1 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Горелка в руке сварщика может перемещаться только … направлениях |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Установите соответствие между рисунками сварочного пламени и их названиями, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-В; 3-А | 1.2.4 | 2 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Рисунки сварочного пламени | Название сварочного пламени |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Науглероживающее |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Нормальное |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Окислительное |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |
| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| 3 | Установите соответствие между цифрами и названиями зон сварочного пламени, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-В; 3-А | 1.2.4 | 1 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Рисунок зон сварочного пламени | Названиезоны сварочного пламени |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Факел |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Ядро |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Восстановительная зона |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 3 | 1.3.11 | 1 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | От чего зависит скорость газовой сварки? |  |  |  |  |
|  | 1 | От толщины свариваемого металла |  |  |  |  |
|  | 2 | От диаметра присадочной проволоки |  |  |  |  |
|  | 3 | От скорости плавления кромок детали |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.1.1 | 1 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Какую роль играет ацетилен (С2Н2) при взаимодействии с другими газами? |  |  |  |  |
|  | 1 | Используется для формирования газового пламени |  |  |  |  |
|  | 2 | Используется для повышения температуры газового пламени |  |  |  |  |
|  | 3 | Повышает плотность газового пламени |  |  |  |  |
| 6 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.1.2 | 1 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Какую роль играет технический пропан при взаимодействии с другими газами? |  |  |  |  |
|  | 1 | Используется для формирования газового пламени |  |  |  |  |
|  | 2 | Используется для повышения температуры газового пламени |  |  |  |  |
|  | 3 | Повышает плотность газового пламени |  |  |  |  |
| 7 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 1.1.2 | 1 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | С какой целью используют карбид кальция (СаС2)? |  |  |  |  |
|  | 1 | Используется для формирования газового пламени |  |  |  |  |
|  | 2 | Применяют для получения газообразного ацетилена |  |  |  |  |
|  | 3 | Повышает плотность газового пламени |  |  |  |  |
| 8 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 3 | 1.1.3 | 1 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Для чего используются присадочные материалы? |  |  |  |  |
|  | 1 | Для стабильного горения сварочного пламени |  |  |  |  |
|  | 2 | Для защиты сварочного пламени от внешних воздействий |  |  |  |  |
|  | 3 | Для заполнения зазора между свариваемыми кромками и образования сварного шва |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Установите соответствие между рисунками и названиями способов сварки, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-А; | 1.3.13 | 1 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Рисунок способов сварки | Название способов сварки |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Левый |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Правый |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Установите соответствие между рисунками и способами сварки, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-А; | 1.3.11 | 1 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Рисунок способов сварки | Название способов сварки |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Левый |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Правый |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 1.1.1 | 1 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Какую роль играет кислород (О2) при взаимодействии с другими газами? |  |  |  |  |
|  | 1 | Понижение температуры газового пламени |  |  |  |  |
|  | 2 | Повышение температуры газового пламени |  |  |  |  |
|  | 3 | Повышает плотность газового пламени |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Установите соответствие между рисунками и названиями способов сварки, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б | 1.3.13 | 2 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Рисункиспособов сварки | Название способов сварки |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | С задержкой в корне шва |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | По спирали |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | «Полумесяцем» |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Зигзагом |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Установите соответствие между рисунками и названиями видов прихваток, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-В; 3-А | 1.3.9 | 2 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Рисунки видов прихваток с последовательностью их выполнения | Название видов прихваток с последовательностью их выполнения |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Длинные швы |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Швы малой и средней длины |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Кольцевые швы |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Установите соответствие между рисунками и названиями видов сварочных деформаций, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Г; 2-В; 3-А; 4-Д; 5-Б | 1.3.14 | 3 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Рисунки сварочных деформаций | Название сварочных деформаций |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Угловые |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Серповидная |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Линейные |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Линейная |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Д | Угловые |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |
|  | 5 | … |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Установите соответствие между цифрами на рисунке разделки кромок и названиями элементов стыкового шва, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В | 1.3.9 | 3 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Рисунок разделки кромок | Название параметров разделки кромок |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Зазор между свариваемыми частями |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Угол разделки кромок |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Притупление кромки |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Угол скоса кромки |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 2 | 1.3.16 | 1 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Какую форму разделки кромок нужно выбрать для сварки металла толщиной свыше 10 мм? |  |  |  |  |
|  | 1 | V-образная разделка |  |  |  |  |
|  | 2 | X-образная разделка |  |  |  |  |
|  | 3 | С отбортовкой без присадочного материала |  |  |  |  |
| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| 17 | Выберите правильные ответы и обведите их номера | 1 | 1.3.16 | 1 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Какую форму разделки кромок нужно выбрать для сварки металла толщиной свыше 5 мм? |  |  |  |  |
|  | 1 | V-образная разделка |  |  |  |  |
|  | 2 | X-образная разделка |  |  |  |  |
|  | 3 | С отбортовкой без присадочного материала |  |  |  |  |
| 18 | Установите последовательность выполнения прихваток с применением швов малой и средней длины | 1-В; 2-Г; 3-Б; 4-Д; 5-А | 1.3.9 | 2 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | А | 1 |  |  |  |  |
|  | Б | 2 |  |  |  |  |
|  | В | 4 |  |  |  |  |
|  | Г | 5 |  |  |  |  |
|  | Д | 3 |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | … |  |  |  |  |  |  |
| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| 19 | Установите последовательность выполнения прихваток с применением длинных швов | 1-Ж; 2-А; 3-Г; 4-Е; 5-Б; 6-Д; 7-В | 1.3.9 | 2 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | А | 4 |  |  |  |  |
|  | Б | 3 |  |  |  |  |
|  | В | 7 |  |  |  |  |
|  | Г | 1 |  |  |  |  |
|  | Д | 6 |  |  |  |  |
|  | Е | 2 |  |  |  |  |
|  | Ж | 5 |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | … |  |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Установите последовательность выполнения прихваток с применением кольцевых швов | 1-А; 2-Д; 3-Ж; 4-В; 5-З; 6-Г; 7-Е; 8-Б | 1.3.9 | 2 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | А | 4 |  |  |  |  |
|  | Б | 3 |  |  |  |  |
|  | В | 7 |  |  |  |  |
|  | Г | 1 |  |  |  |  |
|  | Д | 6 |  |  |  |  |
|  | Е | 2 |  |  |  |  |
|  | Ж | 5 |  |  |  |  |
|  | З | 8 |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … | 5 | … |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … | 6 | … |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … | 7 | … |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … | 8 | … |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Установите соответствие между цифрами на рисунке сборки стыка трубы в кондукторе и названиями элементов кондуктора, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-В; 2-А; 3-Б; 4-Д; 5-Г | 1.3.9 | 2 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Рисунок сборки стыка трубы в кондукторе | Название элементов кондуктора |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Стяжка |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Рукоятка |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Эксцентриковое устройство |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Свариваемые трубы |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Д | Упоры |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |
|  | 5 | … |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Установите соответствие между рисунками и названиями видов газовой резки, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-А; | 1.2.8 | 1 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Рисункигазовой резки | Название видов газовой резки |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Поверхностная резка |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Разделительная резка |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |

| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Установите соответствие между рисункамии названиями наложения вертикальных швов, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В | 1.3.10 | 2 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Рисунки наложения вертикальных швов | Название наложения вертикальны швов |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Снизу вверх |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Сверху вниз |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Сварка двойным валиком |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Г | Снизу вверх |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | … |  |  |  |  |  |  |
| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| 24 | Установите соответствие между рисунками и названиями наложения горизонтальных швов, вписав в ответе вместо многоточия соответствующие буквы | 1-Б; 2-В; 3-А | 1.3.10 | 2 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Рисунки наложения горизонтальных швов | Название наложения горизонтальных швов |  |  |  |  |
|  | 1 |  | А | Потолочный шов правым способом |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Б | Горизонтальный шов |  |  |  |  |
|  | 3 |  | В | Потолочный шов левым способом |  |  |  |  |
|  | Ответ: |  |  |  |  |
|  | 1 | … |  |  |  |  |  |
|  | 2 | … |  |  |  |  |  |
|  | 3 | … |  |  |  |  |  |
| № задания | Задание | Правильный ответ | Проверяемая тема (код раздела, темы, тема урока) | Кол-во баллов за правильный ответ | Источники: учебники методические пособия (с указанием автора) |
| 25 | Дополните определение, вписав вместо многоточия пропущенное словосочетание | Неравномерного нагрева | 1.3.14 | 1 | Н.А.Юхин «Газосварщик» 2005 г. |
|  | Деформации и напряжения возникают при газовой сварки вследствие … свариваемого металла |  |  |  |  |

# Text boxes

2

1

2

1

4

3

1

2

2

1

4

3

2

1